四川天鹰建设工程有限公司

“2·16”一般高处坠落事故调查报告

2023年2月16日14时许，资阳市雁江区南津镇云台村4组发生一起一般高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失约130万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府225号令）的规定，资阳市雁江区人民政府依法成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会、区经科信局组成的事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加。调查组依据国家有关法规、技术标准和规范，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过对事故现场进行勘验，询问事故有关目击者、当事人、知情人，收集了事故相关证据材料，经过反复调查取证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位

四川省天鹰建设工程有限公司（以下简称天鹰公司），法定代表人：张某某；社会统一信用代码：9151110009907337XU；经营范围：电力工程，水利水电工程，架线及设备工程，管道工程施工，通信技术服务，运行维护服务，工程咨询服务，安全系统监控服务，电气安装，销售通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备），建筑机械设备，汽车租赁，建筑劳务分包。

（二）事发段设计图纸情况

由天鹰公司按照施工设计图纸要求，需要在图标云台村P24-01至P24-05五个点位新立5根7米长水泥杆用于架设光缆。

（三）事故人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡，死者：李某某，男，58岁，汉族，四川省犍为县舞雩镇大湾村人，系四川省天鹰建设工程有限公司工人，签订有劳动合同；事故造成直接经济损失约130万元，损失金额主要为死者死亡赔偿金额。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故经过

2023年2月16日9时，车某某、王某某、李某和李某某取得公司开具的《高处安全作业工作票》，计划在雁江区南津镇云台村4组开展架设通讯光缆作业，14时左右，李某某和施某某一同利用在云台村4组P24-05点位附近的旧水泥电杆开展作业，李某某负责上杆挂线，施某某负责在杆下埋线，14时20分左右，李某某上杆坐在钢绞线上后，水泥杆体受钢绞线拉拽发生断裂，李某某从钢绞线上坠落至地面。

（二）应急处置情况

14时30分左右，施某某打电话通知车某某，李某某从钢绞线上坠落，车某某、李某等工友立刻从附近赶到事故地点后，拨打 120 急救电话呼救；16时左右，李某某在资阳市中医医院抢救无效宣布死亡。天鹰公司人员拨打110告知公安该情况，17时左右区公安分局向区文电服务中心报告该情况。区应急管理局接到区文电中心通报后立即派员前往事发地开展核查工作。2023年2月18日，天鹰公司与死者家属达成赔偿协议。

三、现场勘验及调查情况

（一）现场勘验情况

1．事故发生于雁江区南津镇云台村4组一坡地，该坡地前为一鱼塘，后为农田，坡地上立有一旧水泥电杆（事故发生时断裂，见图一、图二），该水泥电杆总长约7米，根径约210毫米，梢径约120毫米，壁厚约50毫米，断裂呈5段，杆距约80米。

图（一）                     图（二）

2．根据施工人员现场指认，事故发生区域村道边有一施工设计要求新立的水泥杆(见图三），该杆总长约7米，根径约220毫米，梢径约120毫米。

图（三）

（二）调查情况

根据询问调查：李某某（死者）于2022年9月1日与天鹰公司签订《劳务合同》，于2022年9月1日至9月3日参加了三级安全教育并考核合格，持有乐山市应急管理局发放的高处作业证（编号：T51112319640826****），有效期 2022年6月7日至2024年3月26日。李某某、车某某等人于事发当日9时取得《高处安全作业票》，在南津镇云台村四组进行挂光缆作业，施工人员李某某（死者）和施某某利用P24-05点位附近的旧水泥电杆来架设4芯光缆，李某某上杆坐在钢绞线上佩戴有安全帽、安全绳。

四、事故发生的原因和事故性质

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，事故调查组经现场勘查、询问相关人员及查阅有关资料，对事故原因、事故性质进行了认定：

（一）直接原因

违规作业，现场施工人员未按设计图纸方案新建水泥通信杆，违规使用废弃水泥杆体作为通信线路架设杆体，盲目施工致使旧水泥电杆杆体断裂导致事故发生。

（二）间接原因

1．主要负责人履职不力

天鹰公司主要负责人未能督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2．管理人员履职不力

天鹰公司项目管理人员未能有效督促本单位人员落实本单位安全生产规章制度并严格按照设计开展施工，未按照设计图纸施工，变更设计施工未履行报批手续。

（三）事故性质

根据安全生产有关法律、法规的规定，经过事故调查组分析、讨论认定：四川省天鹰建设工程有限公司“2·16”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

四川省天鹰建设工程有限公司违规作业，未按设计施工，未按设计图纸方案新建水泥通信杆，违规使用废弃水泥杆体作为通信线路架设杆体，现场施工人员盲目施工致使旧水泥电杆杆体断裂导致事故发生；作业现场安全管理落实不到位，未能及时发现并制止作业人员的违规行为，是本次事故发生的责任单位。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[]、四十四条[]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条第一款第（一）项[]之规定，建议由雁江区应急管理局对四川省天鹰建设工程有限公司依法给予行政处罚。

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

1．建议给予行政处罚人员

张某某，天鹰公司法定代表人。作为企业安全生产第一责任人，督促落实本单位的安全生产工作不力。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[]之规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[]之规定，建议由雁江区应急管理局依法给予张炜鸿行政处罚。

高某某，天鹰公司现场安全管理人员。安全生产履职不力，未能有效督促本单位人员落实本单位安全生产规章制度并严格

按照设计开展施工。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）款[]之规定对事故发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]之规定，由雁江区应急管理局依法给予高泽兵行政处罚。

2．建议企业按照规定给予处分人员

车某某，天鹰公司施工队班组长。在雁江区南津镇云台村作业期间未按公司规定违规作业，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[]之规定，建议由天鹰公司按照公司相关规章制度给予处分。

3．建议不追究责任人员

李某某，天鹰公司工人。在进行架设通讯光缆作业时，未按照设计施工，利用旧水泥电杆作业时杆体断裂导致作业人员坠落。对事故的发生负有责任，鉴于李某某已在事故中死亡，建议不追究责任。

六、事故防范和整改措施建议

针对这起事故暴露出的突出问题，为有效防范类似事故发生，进一步强化生产经营单位安全生产工作，提出如下措施建议：

（一）四川省天鹰建设工程有限公司要增强安全生产工作的紧迫感和责任感，充分认识并深刻吸取事故带来的教训，认真组织并开展在建项目全面安全检查；针对事故所暴露出来的擅自变更设计施工、施工作业流程审批和现场安全管理混乱等情况，要督促本公司各级、各类人员认真履行安全生产职责，落实全员安全生产责任制，切实履行安全生产主体责任；要完善规章制度，从制度层面强化对高风险作业安全管控，确保安全管控及防范措施切实落到实处，及时有效化解事故风险隐患。

（二）四川省天鹰建设工程有限公司的主要负责人和安全管理人员要切实履行安全管理职责，经常性开展安全检查，加强施工现场管理，严格落实技术交底，确保施工作业处于受控状态，有效防范、遏制各类事故发生。

（三）雁江区经济科技和信息化局要切实加强行业指导，举一反三，进一步加强安全监管力度，督促企业落实安全生产主体责任，及时掌握行业内施工建设的现场安全状况，督促企业认真落实各项规章制度，坚决遏制本行业内事故的发生。

四川省天鹰建设工程有限公司“2·16”

一般高处坠落事故调查组

2023年4月4日

# Footnotes

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。